## Slide 1: Simulation du système de refroidissement d’une Formule SAE
Présenté par Lucka Barbeau et Matthew Coffey
Dans le cadre du cours MEC 8211 - Vérification et validation en modélisation numérique
Le lundi 2 décembre 2019

## Slide 2: Plan de la présentation
Définition du modèle
Discrétisation du problème
Vérification de code
Vérification de solution
Validation
Propagation des incertitudes

## Slide 3: Définition du modèle

## Slide 4: Définition du système à l’étude
Le système à l’étude est le système de refroidissement de la voiture de course de la Formule SAE Polytechnique Montréal (FPM).
Le fluide de refroidissement utilisé est de l’eau distillée, un requis des règlements.
Moteur
Dégazeur
Radiateur
Génère de la chaleur en fonction de la puissance mécanique fournie
Définit aussi le débit de l’eau dans le système en fonction du RPM du moteur
Assure un titre nul de l’eau qui en ressort
En dégazant l’eau, accumule de la vapeur ce qui augmente la pression du système
Dissipe de la chaleur en fonction de la vitesse de l’air au radiateur, le débit d’eau et la température des deux fluides

## Slide 5: Variables et paramètres du système
Variables d’entrée
Modèle mathématique
Variables de sortie
Puissance utile du moteur
Vitesse de rotation du moteur
Vitesse du véhicule
Température de l’eau
Pression
Coefficient de convection du radiateur et du dégazeur
Débit de la pompe en fonction du RPM moteur
Longueur de tube entre les composantes
Volume d’eau dans chaque élément du système
Propriétés de l’eau
Obtention des variables d’entrée
La puissance utile du moteur vient de mesures réalisées par l’équipe sur un dynamomètre.
La vitesse de rotation du moteur et la vitesse du véhicule viennent de données enregistrées par le système d’acquisition installé sur la voiture.

## Slide 6: Hypothèses de modélisation
Moteur
Génération de chaleur dans le moteur uniquement
Transfert de chaleur uniforme dans le volume
Pompe idéale
Efficacité thermique constante
Relation linéaire entre le signal de TPS (throttle position sensor) et la puissance utile du moteur
Général
Pertes de charge négligées dans le système
Masse volumique de l’eau constante
Pression maximale dans le système de 545 kPa

## Slide 7: Hypothèses de modélisation (suite)
Radiateur
Refroidissement par convection uniquement
Relation linéaire entre la vitesse de la voiture et la vitesse de l’air au radiateur
Relation linéaire entre la vitesse de l’air et le coefficient de convection
Dégazeur
Léger refroidissement par convection
Dégaze parfaitement l’eau qui y passe

## Slide 8: Équations du modèle
Équation de l’évolution de la température dans le moteur
Équation de l’évolution du titre dans le moteur
Équation de l’évolution de la température dans le radiateur

## Slide 9: Équations du modèle
Pression dans le système ( accumulation de vapeur dans le dégazeur)

## Slide 10: Discrétisation du problème

## Slide 11: Discrétisation du problème
Lagrangien dans l’espace: on suit des petit volume d’eau en déplacement. Le déplacement de ceux-ci sont volumétrique.
Moteur
Tube 1
Tube 2
Tube 3
Dégazeur
Radiateur
dV
dx

## Slide 12: Discrétisation du problème
Moteur
Radiateur
Dégazeur
Autres considérations
Il faut avoir le nombre de Courant < 1, pour éviter de sauter par dessus une composante
Le plus grand dV possible est égal au plus petit volume parmi toutes les composantes (au moins un élément par composante)

## Slide 13: Vérification de code

## Slide 14: Méthodologie pour la verification de code
Vérification une composante à la fois (test unitaire)
Par solution exacte de l’équation analytique qui décrit la composante
Vérification du swirl pot en vérifiant que le titre à sa sortie soit nul

## Slide 15: Vérification de code pour le radiateur
La solution de la variation de chaleurs à travers un radiateur pour un coefficient de convection constant et un débit à travers le radiateur constant est définie par l’équation suivante.
dt/dx=h*(T-T_ext)/(M_dot*K ) avec T(x=0)=T_in dont la solution est :
T(x)=T_ext+(T_in-T_ext)*e^(-h/m_dot):
Où x est la position volumétrique d’une particule de fluide de refroidissement, T_ext la température de l’air servant à refroidir le radiateur, T_in la température à l’entrée du radiateur, h le coefficient de convection par unité de volume.
Étant donné que l’on connaît la relation non linéair de la variation de la température en fonction de son déplacement dans le radiateur on peut implémenté directement cette équation dans le modèle de radiateur . Ce qui donne que pour une intégration eulérienne du déplacement de la particule à travers le radiateur nous allons avoir une réponses exact . c’est en effet ce que l’on observe avec une erreur de 1.42E-14 pour une dt quelconque.

## Slide 16: Vérification de code - Moteur sans vapeur
La solution de la variation de température à travers une source de chaleur constante est connue et est définie par : dT=Q_dot/(M_dot*K)
Puisque la génération de chaleur est uniforme dans le moteur, la solution de la variation de la température dans le moteur est une droite. Cette droite peut donc être résolue de manière exacte par une discrétisation lagrangien du liquide de refroidissement et une intégration eulérienne de la variation de température à travers le moteur.
Afin de vérifier la solution, une particule de fluide est suivie à travers le moteur et on vérifie que la variation de température de celle-ci donne bien la solution exacte décrite plus haut dans le cas d’une génération de chaleur constante à débit constante.
En effet, la solution ainsi obtenue donne une erreur de 1.5E-15 ce qui se trouve au zéro machine.

## Slide 17: Vérification de code - Moteur avec vapeur
Afin de vérifier si le modèle de moteur permet belle et bien une génération de vapeur adéquate on vérifie que le titre et la température à la sortie respect bien le modèle thermodynamique pour une puissance constante à pression constante. On part avec une température initial inférieur à la température de saturation (95 C)
T_out=T_sat(P)
X=(Q_in-(T_sat(P)-T_in)*m_dot*cp)/(H_evap*m_dot)
Pour ces conditions on belle et bien une erreur null pour la température et une erreur de 1.3E-17 pour le titre. Ce qui vérifie en effet que le code exécute bien l’évolution du titre et de la température dans le moteur.

## Slide 18: Vérification de la masse générée par le fait que l’on garde une densité constante de l’eau
Étant donné que l’on garde la densité constante et que la vapeur doit être accumulée dans le système la masse de vapeur s’ajoute à la masse totale du système nous n’avons donc pas une conservation de la masse dans le système. Toutefois, la masse ajoutée est négligeable. En effet, pour le cas d’étude de base la masse de vapeur accumulée dans le système est de 6.3E-5 kg alors que la masse d’eau du système est d’environ 2 kg. On assume donc que la variation du débit est négligeable.

## Slide 19: Vérification de solution

## Slide 20: Vérification de l’ordre de convergence du schéma de résolution.
Malgré que les composante ai une solution exact pour un génération exact d’énergie et un coefficient de convection constant cela n’est pas le cas si c’est valeur ne sont pas constante ce qui est le cas pour les cas que nous étudions. On doit donc s’attendre à avoir une convergence d’ordre 1 pour l’ensemble du système étant donné une intégration du déplacement des particule par Euler explicite.

## Slide 21: Vérification de solution - Convergence de la solution de la température moyenne final
Convergence numérique ordre 1.25.
Le nombre de courant maximal est gardé constant (0.8) et le le volume de fluide par particule est divisé en 2 pour chaque itération
Notes: GCI En plus

## Slide 22: Propagation des incertitudes

## Slide 23: Étude statistique par Latin Hypercube Sampling
Choix des variables du modèle à étudier:
Ces variables on été choisie car se sont des variable qui ont un impact direct sur la quantité d’énergie fourni au système et la capacité du système à dissiper l’énergie à l’environnement. De plus, ces variables ont une grande incertitude car il sont difficile à évaluer de manière précise.
Le domaine de variation du ratio entre la puissance thermique et la puissance mécanique est défini à partir de divers valeurs retrouvé dans la littérature pour les moteurs thermique à essences.

## Slide 24: Propagation des incertitudes
Monte-Carlo pour tous les paramètres d’influences. La réponse de la température varie grandement avec une intervale de la valeur de réponse de 57 degré C

## Slide 25: Reponse du LHS pour les deux variable ayant la plus grande influence
Les résultats suivre une tendance presque bilinéaire. Pour cette raison on est capable d’extraire une sensibilité de la réponses de la température pour c’est deux variables
La variation dus à la variation du débit semble négligeable dans la plage de valeur étudier.

## Slide 26: Sensibilité de la température en fonction du ratio puissance thermique et puissance mécanique
La sensibilité est donc d’environ 1 .2 degré par % du ratio entre la puissance thermique et la puissance mécanique.

## Slide 27: Sensibilité de la température en fonction du de la pente du coefficient de convection en fonction de la vitesse
La sensibilité de la température pour cette variable est d’environ -10.4 degré par W/(K*m/s)

## Slide 28: Sensibilité de la température en fonction du du débit de la pompe
On remarque que la température moyenne final ne semble pas avoir de corrélation avec le débit de la pompe même après avoir filtré pour l’influence de la pente du coefficient de convection et l’influence du ratio de puissance thermique.

## Slide 29: Validation

## Slide 30: Calibration
L’erreur moyenne de la température pour cette évolution est de 1.51 Degrée. Ces résultat on été obtenu à partir d’une calibration des paramètres de convection et le paramètre de rapport de puissance thermique et puissance mécanique.
Étant donné la vaste plage de valeur que nous avons pour le rapport de puissance thermique et mécanique on doit faire un choix qui minimise l’erreur de notre model.

## Slide 31: Validation
Après avoir calibré les paramètres de convection et de rapport de puissance. On a utilisé une autre série de donné afin de vérifier l’évolution de la température.
La différence avec le cas précédent est seulement la modification de la température extérieur qui ce trouvais à 20.5 C lors de cette essaie.
L’erreur moyenne mesuré est encore plus faible pour ce cas avec 1.39 d’erreur en moyenne

## Slide 32: Conclusion
Le modèle numérique présentes bien les caractéristique attendue et semble être capable de modéliser adéquatement la température dans le système de refroidissement de la Formule SAE.
En effet, une erreur moyenne inférieur à 2 degrée celcius est parfaitement adéquat pour l’utilisation désirer de ce modèle numérique pour l’équipe de la Formule SAE. Soit de prédire approximativement si dans les conditions de course à venir le système de refroidissement sera suffisamment performant et donc de prévenir une surchauffe du système de refroidissement.