## Slide 1: Simulation du système de refroidissement d’une Formule SAE
Présenté par Lucka Barbeau et Matthew Coffey
Dans le cadre du cours MEC 8211 - Vérification et validation en modélisation numérique
Le lundi 2 décembre 2019

## Slide 2: Plan de la présentation
Définition du modèle
Discrétisation du problème
Vérification de code
Vérification de solution
Propagation des incertitudes et sensibilité
Validation

## Slide 3: Définition du modèle

## Slide 4: Définition du système à l’étude
Le système à l’étude est le système de refroidissement de la voiture de course de la Formule SAE Polytechnique Montréal (FPM).
Le fluide de refroidissement utilisé est de l’eau distillée, un requis des règlements.
Moteur
Dégazeur
Radiateur
Génère de la chaleur en fonction de la puissance mécanique fournie
Définit aussi le débit de l’eau dans le système en fonction du RPM du moteur
Assure un titre nul de l’eau qui en ressort
En dégazant l’eau, accumule de la vapeur ce qui augmente la pression du système
Dissipe de la chaleur en fonction de la vitesse de l’air au radiateur, le débit d’eau et la température des deux fluides

## Slide 5: Variables et paramètres du système
Variables d’entrée
Modèle mathématique
Variables de sortie
Puissance utile du moteur
Vitesse de rotation du moteur
Vitesse du véhicule
Température de l’eau
Pression
Coefficient de convection du radiateur et du dégazeur
Débit de la pompe en fonction du RPM moteur
Longueur de tube entre les composantes
Volume d’eau dans chaque élément du système
Propriétés de l’eau
La puissance utile du moteur vient de mesures réalisées par l’équipe sur un dynamomètre.
La vitesse de rotation du moteur et la vitesse du véhicule viennent de données enregistrées par le système d’acquisition installé sur la voiture.

## Slide 6: Hypothèses de modélisation
Moteur
Génération de chaleur dans le moteur uniquement
Transfert de chaleur uniforme dans le volume
Pompe idéale
Efficacité thermique constante
Relation linéaire entre le signal de TPS (throttle position sensor) et la puissance utile du moteur
Général
Pertes de charge négligées dans le système
Masse volumique de l’eau constante
Pression maximale dans le système de 545 kPa

## Slide 7: Hypothèses de modélisation (suite)
Radiateur
Refroidissement par convection uniquement
Relation linéaire entre la vitesse de la voiture et la vitesse de l’air au radiateur
Relation linéaire entre la vitesse de l’air et le coefficient de convection
Dégazeur
Léger refroidissement par convection
Dégaze parfaitement l’eau qui y passe

## Slide 8: Équations du modèle
Équation de l’évolution de la température dans le moteur
Équation de l’évolution du titre dans le moteur
Équation de l’évolution de la température dans le radiateur

## Slide 9: Équations du modèle
Pression dans le système ( accumulation de vapeur dans le dégazeur)

## Slide 10: Discrétisation du problème

## Slide 11: Discrétisation du problème
Discrétisation Lagrangienne dans l’espace, c’est-à-dire qu’on suit des petit volume d’eau en déplacement. Le déplacement de ceux-ci est volumétrique.
Moteur
Tube 1
Tube 2
Tube 3
Dégazeur
Radiateur
dV
dx

## Slide 12: Discrétisation du problème
Moteur
Radiateur
Dégazeur
Autres considérations
Il faut avoir le nombre de Courant < 1, pour éviter de sauter par dessus une composante
Nombre de Courant
Le plus grand dV possible est égal au plus petit volume parmi toutes les composantes (au moins un élément par composante)

## Slide 13: Vérification de code

## Slide 14: Méthodologie pour la verification de code
Vérification une composante à la fois (test unitaire)
Utilisation de cas d’étude simplistes avec une génération de chaleur ou un refroidissement constant
Vérification par comparaison avec la solution exacte de l’équation analytique qui décrit la composante
Pour le moteur on fait la vérification du code avec et sans génération de vapeur
Vérification du dégazeur en vérifiant que le titre à sa sortie soit nul

## Slide 15: Vérification de code - Radiateur
La solution de la variation de chaleur à travers le radiateur pour un coefficient de convection et un débit à travers le radiateur constants est définie par l’équation suivante :
Pour une intégration eulérienne du déplacement de la particule à travers le radiateur la réponse sera exacte. En effectuant la vérification, on arrive à une erreur de 1,42E-14, ce qui nous permet de conclure que le code effectue le calcul correctement.
dont la solution est :
: position volumétrique d’une particule
: temperature de l’air ambient
: temperature à l’entrée du radiateur
: coefficient de convection par unite de volume
: débit massique
: chaleur spécifique

## Slide 16: Vérification de code - Moteur sans vapeur
La solution de la variation de température à travers une source de chaleur constante est connue et est définie par :
Puisque la génération de chaleur et le débit massique sont uniformes dans le moteur, la variation de la température dans le moteur devient une droite.
Afin de vérifier le code du moteur sans vapeur, on définit un cas d’étude avec une génération de chaleur et un débit massique constants et où la température de l’eau restera loin de la température d’ébullition. On trace ensuite la variation de température d’une particule à travers le moteur et on vérifie la solution contre la solution exacte.
La solution obtenue donne une erreur de 1.5E-15 ce qui vérifie le code du moteur pour le cas où il n’y a pas de formation de vapeur.

## Slide 17: Vérification de code - Moteur avec vapeur
Afin de vérifier si le modèle de moteur permet bel et bien une génération de vapeur adéquate on vérifie que le titre et la température à la sortie respect bien le modèle thermodynamique pour une puissance constante à pression constante. On part avec une température initiale inférieure à la température de saturation (95 C)
Pour ces conditions on obtient une erreur nulle pour la température et une erreur de 1.3E-17 pour le titre. Le code calcule donc correctement le titre et la température dans le moteur.

## Slide 18: Vérification de la masse totale du système
Étant donné que l’on garde la densité constante et que la vapeur doit être accumulée dans le système la masse de vapeur s’ajoute à la masse totale du système nous n’avons donc pas une conservation de la masse dans le système.
Toutefois, la masse ajoutée est négligeable. En effet, pour le cas d’étude de base la masse de vapeur accumulée dans le système est de 6.3E-5 kg alors que la masse d’eau du système est d’environ 2 kg.
On assume donc que la variation du débit est négligeable.

## Slide 19: Vérification de solution

## Slide 20: Vérification de l’ordre de convergence du schéma de résolution.
Les composante ont une solution exacte pour une génération d’énergie et un coefficient de convection constants.
Toutefois, nous voulons étudier le comportement du systèmes lorsque ces deux grandeurs sont variables dans le temps. La solution pour ce cas ne sera pas exacte.
On s’attend à avoir une convergence d’ordre 1 pour l’ensemble du système étant donné une intégration du déplacement des particules par Euler explicite.

## Slide 21: Convergence de la solution de la température moyenne finale
Convergence numérique ordre 0.95 .
Le nombre de courant maximal est gardé constant à 0,8 et le volume de fluide par particule est divisé en 2 pour chaque itération
Chart: Convergence de la température moyenne après 50 secondes en fonction de la discrétisation
| 4.6020599913279625 | 4.9030899869919438 | 5.204119982655925
Ordre de convergence | 0.99484 | 1.0884 | 0.79028
Température moyenne | 51.6868 | 51.6617 | 51.6492 | 51.6433 | 51.6398
Notes: GCI En plus

## Slide 22: Estimation de l’erreur numérique ( GCI )
L’erreur numérique est approximable
à l’aide du GCI. Dans le cas de notre modèle, l’erreur numérique est approximativement de 0,03 degré Celsius pour une discrétisation relativement grossière ce qui es parfaitement acceptable.
Chart: Estimation de l’erreur de modélisation (GCI) en fonction de la taille des volumes d’eau
| 4.6020599913279625 | 4.9030899869919438 | 5.204119982655925
GCI | 0.031323 | 0.015717 | 0.024321

## Slide 23: Propagation des incertitudes

## Slide 24: Étude statistique par Latin Hypercube Sampling
Variables | Borne inférieure | Borne supérieure | Valeur moyenne | Rayon
Ratio de génération de chaleur vs puissance mécanique du moteur | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 0.200
Coefficient de convection normalisé par la vitesse | 6.918 | 8.772 | 7.845 | 0.927
Débit de la pompe normalisée par la vitesse de rotation du moteur | 0.951 | 1.163 | 1.057 | 0.106
Définition des variables à l’étude
Critères pour le choix des variables
Impact sur la quantité d’énergie fournie au système
Impact sur la capacité du système à dissiper de l’énergie
Grandeurs difficiles à quantifier de manière exacte

## Slide 25: Résultats de l’étude par LHS
Large plage de valeurs (89°C à 146°C) pour la température stabilisée après 200 secondes.
L’étendue de la plage de valeurs est due à la sommation dans le temps.

## Slide 26: Surface de réponse de l’étude par LHS
Les résultats suivent une tendance presque bilinéaire. Pour cette raison on est capable d’extraire une sensibilité de la réponses de la température pour les deux variables.
La sensibilité de la temperature stabilisée par rapport au débit de la pompe est négligeable.

## Slide 27: Sensibilité de la température par rapport au ratio entre la génération de chaleur et la puissance mécanique du moteur
Chart: Ratio entre la génération de chaleur et la puissance mécanique du moteur

## Slide 28: Sensibilité de la température par rapport au coefficient de convection normalisé par la vitesse
Chart: Coefficient de convection normalisée par la vitesse (W/(K*m/s))

## Slide 29: Sensibilité de la température en fonction du débit de la pompe
Chart: Débit massique de la pompe normalise par la vitesse de révolution du moteur (kg/(s*RPM))

## Slide 30: Validation

## Slide 31: Calibration
Avant de pouvoir utiliser le modèle il faut en faire la calibration pour trouver les paramètres qui correspondent le mieux au véhicule de la Formule SAE.
On effectue la calibration en jouant avec le ratio entre la génération de chaleur et la puissance mécanique du moteur et le coefficient de convection.
Variables | Valeurs
Ratio de génération de chaleur vs puissance mécanique du moteur | 0.70
Coefficient de convection normalisé par la vitesse | 8.4726
Débit de la pompe normalisée par la vitesse de rotation du moteur | 1.057
Température extérieure | 18

## Slide 32: Validation
Après avoir calibré les paramètres, on a utilisé une autre série de données afin de valider la solution du modèle.
La différence avec le cas précédent est seulement la modification de la température extérieur qui ce trouvais à 20,5 °C lors de cette essaie.
L’erreur moyenne entre la température mesurée et celle de la simulation est de seulement 1,39°C.

## Slide 33: Capacité de prédiction
La capacité de prédiction du modèle n’a pas pu être déterminée avec précision par manque de donnée afin d’être capable de prédire adéquatement l’erreur de modélisation du modèle numérique développé. En effet, le modèle représente le système de refroidissement sans ventilateur. Toutefois, la forte majorité des essais ont été réalisés avec un ventilateur pour le refroidissement et le modèle n’est pas capable de représenter l’effet de cette composante pour le moment.
Or , en se basant sur la donnée de validation le modèle présente une erreur de 1,39°C en moyenne ce qui est parfaitement acceptable pour l’utilisation désirée de ce modèle.

## Slide 34: Conclusion
Le modèle numérique présentes bien les caractéristique attendue et semble être capable de modéliser adéquatement la température dans le système de refroidissement de la Formule SAE.
En effet, une erreur moyenne inférieur à 2 degrée celcius est parfaitement adéquat pour l’utilisation désirer de ce modèle numérique pour l’équipe de la Formule SAE. Soit de prédire approximativement si dans les conditions de course à venir le système de refroidissement sera suffisamment performant et donc de prévenir une surchauffe du système de refroidissement.